## Slide 1: [老葉說事-第94期] 一次搞懂：線性微分方程的拉普拉氏求解與轉移函式求解的差別。

## Slide 2: [老葉說事-第94期] 一次搞懂：線性微分方程的拉普拉氏求解與轉移函式求解的差別。
求拉氏轉換
是電感電流的初始值，但若要將其轉成轉移函式，則初始值皆須為零。

## Slide 3: [老葉說事-第94期] 一次搞懂：線性微分方程的拉普拉氏求解與轉移函式求解的差別。
假設=10(Ohm), ,電感電流初始值=1(A), 使用轉移函式法是無法求解的。
因此，我們需將原始微分方程先進行拉氏轉換，再進行四則運算，最後將電流的拉氏轉換式求反拉氏轉換即可。
>> syms s
>> R=10; L=150e-3;
>> io = (1/s)*(1/(R+L*s))+L*1/(R+L*s)
>> ilaplace(io)
ans =
(9*exp(-(200*t)/3))/10 + 1/10